## Slide 1: Thème 1 Internet
Réseaux,
Protocole TCP/IP
Adressage IP et ROUTAGE
A comprendre
Site à tester
Vidéo à regarder

## Slide 2
Les réseaux INTERNET

## Slide 4
submarinecablemap.com
2018 04 14 Arte Le Dessous des cartes: Câbles sous marins la guerre invisible
Attention aux système d’ unités!!
1 MegaBytes
= 1 Mégaoctet
= 8 Mégabits.
Test de vitesse de connexion: test Ping en ms (la latence)
1Mo = 1MB (Bytes) = 8Mb(bit)
La fibre optique : vidéo1
La fibre optique : vidéo3
1Byte=
=1 octet
France Très Haut Débit
En Mb(bit)
En Mb(bit)
En ms

## Slide 5
Le Protocole TCP/IP
Modèle théorique
Transport Contrôle Protocole: règle de Transport des données avec contrôle de l’acheminement des paquets à déstination.
Vidéo Formip (CISCO) 10min
OSI-TCP
Vidéo Cookie Connecté 11min
OSI-TCP
Protocole TCP/IP De l’INRIA
Routage De l’INRIA
Routage De l’INRIA

## Slide 6
4
3
2
1

## Slide 7
Création de données codées (protocole) à l’aide de logiciels: Navigateur, Courrier électronique, Visio transfert de fichier…
4

## Slide 8
Découpage des données, Insertion des numéros de PORT en entête pour créer des segments
3

## Slide 9
Insertion des adresses IP en entête pour créer des paquets
2

## Slide 10
Insertion en entête des adresses MAC (N° carte réseau Ethernet de l’ordinateur) pour créer des trames
1

## Slide 11
Réseau LAN
Réseau WAN
Internet
4
3
2
1
SYNTHESE
sigle de Protocol Data Unit (« unité de données de protocole » )
Internet
Internet
Accès réseau
Accès réseau
Accès réseau
Accès réseau

## Slide 12
L’adressage IP et le routage
Deux réseaux locaux LAN:
le 192.168.200.0 et
le 192.168.1.0

## Slide 13
Adresse IP de la passerelle pour sortir du réseau local:
192.168.10.1
Si je veux sortir du réseau local LAN, je passe par le routeur et son adresse de « passerelle par défaut » ou « Gateway »: c’est l’adresse de la partie réseau, 192.168.10. _ et le chiffre 1 (192.168.10.1)
Si un routeur est relié à plusieurs réseaux, il aura plusieurs adresse de passerelle par défaut.
Adresse du réseau
192.168.10.0
Le routage

## Slide 16
L'IPv4 utilise un espace d'adressage 32 bits équivalant à 4 octets. Cela signifie que le nombre total d'adresses IP sur Internet peut aller jusqu'à 2 ^ 32. C'est à dire environ 4,3 milliards d'adresses
L’IPv6 utilise un espace d'adressage 128 bits équivalant à 16 octets. Cela signifie que le nombre total d'adresses IP sur Internet peut aller jusqu'à 2 ^ 128.
2a01:cb19:4b:4800:413e:59a5:acc9:a29b